Załącznik nr 1  zaproszenie do składania ofert

Szczegółowy opis wyposażenia

do złożenia oferty na zakup i montaż wyposażenia szkoły w ramach  rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4- Szkoła Podstawowa nr 8 w Myszkowie – Zakup wyposażenia szkoły.

- WYMAGANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu,

- dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

- dostarczenie dokumentacji producenckiej, technicznej, użytkowej,

- udzielenie gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej,

- wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanego wyposażenia,

- koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca,

- odbiór wyposażenia nastąpi w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie.

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość sztuk | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie podstawowe |
| 1 | Drukarka 3D z oprogramowaniem | 1 | Akcesoria: Zaoferowana drukarka 3D musi być wyposażona w niezbędne akcesoria do obsługi wydruku, m.in.: szczątki, skrobak, druty do czyszczenia, kabek USB, kabel sieciowy, płyta kalibracyjna oraz niezbędne oprogramowanie z licencją zapewniającą prawidłowe działanie zaoferowanej drukarki 3D zgodne z jej przeznaczeniem. Informacje dodatkowe: - Gwarancja: minimum 12 miesięcy. - Autoryzowany serwis na terenie Polski do 3 tygodni. - Serwis i wsparcie techniczne, w tym serwis wyłącznie na terenie RP. - Wsparcie techniczne w języku polskim. - Instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). |
| 2 | Laptop do obsługi drukarki 3D |  | - Dysk twardy 1 TB - Pamięć RAM 16 GB - System operacyjny Windows 10 |
| 3 | Zestaw Filamentów DUŻY | 2 | Filamenty muszą być kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D oraz w różnych kolorach. |
| 4 | Aparat fotograficzny do VIDEOBLOGÓW | 1 | Wbudowany mikrofon, dotykowy ekran LCD, ruchomy ekran LCD , Bluetooth, Wi-Fi. Akcesoria: - torba na aparat - akumulator - - ładowarka do akumulatorów - przewód przejściowy USB GWARANCJA: minimum 12 miesięcy |
| 5 | Statyw do aparatu/kamery | 1 | Przeznaczenie: statyw do aparatu i kamery. - wbudowana poziomica - szybkozłącza umożliwiająca błyskawiczną instalację aparatu lub kamery - wysuwana kolumna centralna - 4-sekcyjne nogi blokowane zatrzaskami - antypoślizgowe stopki Akcesoria: - Torba |
| 6 | Gimbal do aparatu/kamery | 1 | Kabel sterowania aparatem, kabel USB, statyw, szybkozłącza, uchwyt mocujący, uchwyt na telefon. GWARANCJA: minimum 12 miesięcy |
| 7 | Lutownica/Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | 1 | Stacja wyposażona w funkcję płynnej regulacji temperatury i jej stabilizacji. Parametry minimalne: - Moc: 75W - Zakres temperatur: 200-480°C - Przepływ powietrza 120 l/min |
| 8 | Oświetlenie do realizacji nagrań | 1 | Zestaw lamp światła ciągłego. Parametry minimalne: - temperatura barwy świetlówek: 5500K |
| 9 | Mikrofon kierunkowy z akcesoriami | 1 | Kierunkowy mikrofon pojemnościowy, zapewniający wysokiej jakości nagrywanie dźwięku. |
| 10 | Mikroport /bezprzewodowy z dwoma mikrofonami | 1 | Przenośny zestaw mikrofonów bezprzewodowych wykorzystywany do nagrywania dźwięków. - dwa mikrofony krawatowe SR-M1 - przenośny futerał, pełniący również funkcję ładowarki. Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| 11 | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | 1 | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami w szczególności: - płytki stykowe prototypowe - zestaw przewodów |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Zestaw interaktywny do klasopracowni biologicznej- rozszerzony | 1 | Mikroskop MonoZoom z kamerą HD- Lite 5 MP Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6. Zestaw 240 preparatów. Biologia w działaniu!- Zróżnicowanie komórek roślinnych. Biologia w działaniu!- Badamy komórki roślinne. |
| 2 | Na tropach nauki STEM | 4 | Organizmy i komórki. |
| 3 | Na tropach nauki STEM | 4 | Skały i gleba. |
| 4 | Na tropach nauki STEM | 4 | Owady. |
| 5 | Na tropach nauki STEM | 4 | Rośliny. |
| 6 | Na tropach nauki STEM | 4 | Zwierzęta. |
| 7 | Na tropach nauki STEM | 4 | Stany skupienia. |
| 8 | Na tropach nauki STEM | 4 | Układ słoneczny. |
| 9 | Na tropach nauki STEM | 4 | Siła i ruch- poziom 2 |
| 10 | Na tropach nauki STEM | 4 | Proste maszyny. |
| 11 | Na tropach nauki STEM | 4 | Elektryczność. |
| 12 | Magnetyczne ułamki i procenty- koła i listwy z tabliczką | 18 | Metalowa tabliczka, elementy magnetyczne z zapisem ułamka zwykłego, dziesiętnego i procentu |